PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Nr spec.techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1.1 |  | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych |
| 1 d.1.1 | D-01.01.01a | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną | km |  |
|  |  | 1.17823-0.00737 | km |  |
|  |  |  |  | 1.171 |
| 1.2 |  | Rozbiórka elementów dróg |
| 2 d.1.2 | D-01.02.04 | Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów wraz z wywozem na składowisko | szt. |  |
|  |  | 3 <A-6b,A-6c,A-7> | szt. |  |
|  |  |  |  | 3.000 |
| 3 d.1.2 | D-01.02.04 | Usunięcie słupków do pionowych znaków drogowych wraz z wywozem na składowisko | szt |  |
|  |  | 3 | szt |  |
|  |  |  |  | 3.000 |
| 2 |  | ROBOTY ZIEMNE |
| 2.1 |  | Wykonanie wykopów |
| 4 d.2.1 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów koparką w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km | m3 |  |
|  |  | 1170.86*2*0.75*0.1 | m3 |  |
|  |  |  |  | 175.629 |
| 3 |  | PODBUDOWY |
| 3.1 |  | Warstwy z betonu asfaltowego |
| 5 d.3.1 | D-05.03.05b | Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym AC 11 W 50/70 mechanicznie wraz ze skropieniem międzywarstwowym | t |  |
|  |  | (1170.86*5.1+14<łuki>)*0.1 | t |  |
|  |  |  |  | 598.539 |
| 4 |  | NAWIERZCHNIA |
| 4.1 |  | Warstwa ścieralna |
| 6 d.4.1 | D-05.03.05a | Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S 50/70 KR1-2 o gr. 4 cm, ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową, z transportem z wytwórni na miejsce wbudowania | m2 |  |
|  |  | 1170.86*5+14<łuki> | m2 |  |
|  |  |  |  | 5 868.300 |
| 5 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |
| 5.1 |  | Pobocza |
| 7 d.5.1 | D-06.03.01a | Wykonanie mechaniczne poboczy z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm C90/3 o grubości 8 cm | m2 |  |
|  |  | 1170.86*2*0.75 | m2 |  |
|  |  |  |  | 1 756.290 |
| 6 |  | OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |
| 6.1 |  | Oznakowanie pionowe |
| 8 d.6.1 | D-07.02.01 | Ustawienie słupków do pionowych znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 70 mm | szt. |  |
|  |  | 5 | szt. |  |
|  |  |  |  | 5.000 |
| 9 d.6.1 | D-07.02.01 | Przymocowanie do słupków tarcz pionowych znaków drogowych o wielkości średniej z blachy stalowej ocynkowanej, folia II typu | szt. |  |
|  |  | 5 <A-1,A-2,B-20,D-1x2> | szt. |  |
|  |  |  |  | 5.000 |

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Nr spec.techn. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1.1 |  | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych |
| 1 d.1.1 | D-01.01.01a | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną | km | 1.171 |  |  |
| 1.2 |  | Rozbiórka elementów dróg |
| 2 d.1.2 | D-01.02.04 | Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów wraz z wywozem na składowisko | szt. | 3.000 |  |  |
| 3 d.1.2 | D-01.02.04 | Usunięcie słupków do pionowych znaków drogowych wraz z wywozem na składowisko | szt. | 3.000 |  |  |
| 2 |  | ROBOTY ZIEMNE |
| 2.1 |  | Wykonanie wykopów |
| 4 d.2.1 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów koparką w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km | m3 | 175.629 |  |  |
| 3 |  | PODBUDOWY |
| 3.1 |  | Warstwy z betonu asfaltowego |
| 5 d.3.1 | D-05.03.05b | Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym AC 11 W 50/70 mechanicznie wraz ze skropieniem międzywarstwowym | t | 598.539 |  |  |
| 4 |  | NAWIERZCHNIA |
| 4.1 |  | Warstwa ścieralna |
| 6 d.4.1 | D-05.03.05a | Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S 50/70 KR1-2 o gr. 4 cm, ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową, z transportem z wytwórni na miejsce wbudowania | m2 | 5 868.300 |  |  |
| 5 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |
| 5.1 |  | Pobocza |
| 7 d.5.1 | D-06.03.01a | Wykonanie mechaniczne poboczy z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm C90/3 o grubości 8 cm | m2 | 1 756.290 |  |  |
| 6 |  | OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |
| 6.1 |  | Oznakowanie pionowe |
| 8 d.6.1 | D-07.02.01 | Ustawienie słupków do pionowych znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 70 mm | szt. | 5.000 |  |  |
| 9 d.6.1 | D-07.02.01 | Przymocowanie do słupków tarcz pionowych znaków drogowych o wielkości średniej z blachy stalowej ocynkowanej, folia II typu | szt. | 5.000 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |
| Podatek VAT |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |

Słownie: