PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Nr spec.techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1.1 |  | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych |
| 1 d.1.1 | D-01.01.01a | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną | km |  |
|  |  | 0.667 | km |  |
|  |  |  |  | 0.667 |
| 2 |  | ROBOTY ZIEMNE |
| 2.1 |  | Wykonanie wykopów |
| 2 d.2.1 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów koparką w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km | m3 |  |
|  |  | (42*(1.5/2)+17*1.5+40*(1.5/2)+123*0.2+7.8+1*0.5+93*(1/2)+68*0.2)*0.25 | m3 |  |
|  |  |  |  | 45.000 |
| 3 |  | PODBUDOWY |
| 3.1 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża |
| 3 d.3.1 | D-04.01.01 | Profilowanie ręczne z zagęszczaniem mechanicznym podłoża w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne | m2 |  |
|  |  | 42*(1.5/2)+17*1.5+40*(1.5/2)+123*0.2+7.8+1*0.5+93*(1/2)+68*0.2 | m2 |  |
|  |  |  |  | 180.000 |
| 3.2 |  | Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 |
| 4 d.3.2 | D-04.04.02b | Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm C90/3 pod jezdnię o grubości 25 cm po zagęszczeniu mechanicznym | m2 |  |
|  |  | 42*(1.5/2)+17*1.5+40*(1.5/2)+123*0.2+7.8+1*0.5+93*(1/2)+68*0.2 | m2 |  |
|  |  |  |  | 180.000 |
| 3.3 |  | Wyrównanie podbudowy mieszanką kruszywa niezwiązanego C90/3 |
| 5 d.3.3 | D-04.08.05 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm C90/3 średnio 8 cm z zagęszczeniem mechanicznym | m3 |  |
|  |  | (667*5.2-180)*0.08 | m3 |  |
|  |  |  |  | 263.072 |
| 3.4 |  | Warstwy z betonu asfaltowego |
| 6 d.3.4 | D-05.03.05b | Wykonanie warstwy wiążącej z AC 16 W 50/70 KR1-2 o gr. 4 cm, ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową, z transportem z wytwórni na miejsce wbudowania | m2 |  |
|  |  | 667*5.12+7.8*0.92 <skos> | m2 |  |
|  |  |  |  | 3 422.216 |
| 4 |  | NAWIERZCHNIA |
| 4.1 |  | Warstwa ścieralna |
| 7 d.4.1 | D-05.03.05a | Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S 50/70 KR1-2 o gr. 4 cm, ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową, z transportem z wytwórni na miejsce wbudowania | m2 |  |
|  |  | 667*5+7.8*0.8 <skos> | m2 |  |
|  |  |  |  | 3 341.240 |
| 5 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |
| 5.1 |  | Pobocza |
| 8 d.5.1 | D-06.03.01a | Wykonanie mechaniczne poboczy z mieszanki kruszywa niezwiązanego 4/31,5 mm C90/3 o grubości 10 cm | m2 |  |
|  |  | 667*0.5*2+7.8*0.5 <skos> | m2 |  |
|  |  |  |  | 670.900 |

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Nr spec.techn. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1.1 |  | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych |
| 1 d.1.1 | D-01.01.01a | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną | km | 0.667 |  |  |
| 2 |  | ROBOTY ZIEMNE |
| 2.1 |  | Wykonanie wykopów |
| 2 d.2.1 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów koparką w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km | m3 | 45.000 |  |  |
| 3 |  | PODBUDOWY |
| 3.1 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża |
| 3 d.3.1 | D-04.01.01 | Profilowanie ręczne z zagęszczaniem mechanicznym podłoża w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne | m2 | 180.000 |  |  |
| 3.2 |  | Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 |
| 4 d.3.2 | D-04.04.02b | Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm C90/3 pod jezdnię o grubości 25 cm po zagęszczeniu mechanicznym | m2 | 180.000 |  |  |
| 3.3 |  | Wyrównanie podbudowy mieszanką kruszywa niezwiązanego C90/3 |
| 5 d.3.3 | D-04.08.05 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm C90/3 średnio 8 cm z zagęszczeniem mechanicznym | m3 | 263.072 |  |  |
| 3.4 |  | Warstwy z betonu asfaltowego |
| 6 d.3.4 | D-05.03.05b | Wykonanie warstwy wiążącej z AC 16 W 50/70 KR1-2 o gr. 4 cm, ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową, z transportem z wytwórni na miejsce wbudowania | m2 | 3 422.216 |  |  |
| 4 |  | NAWIERZCHNIA |
| 4.1 |  | Warstwa ścieralna |
| 7 d.4.1 | D-05.03.05a | Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S 50/70 KR1-2 o gr. 4 cm, ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową, z transportem z wytwórni na miejsce wbudowania | m2 | 3 341.240 |  |  |
| 5 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |
| 5.1 |  | Pobocza |
| 8 d.5.1 | D-06.03.01a | Wykonanie mechaniczne poboczy z mieszanki kruszywa niezwiązanego 4/31,5 mm C90/3 o grubości 10 cm | m2 | 670.900 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |
| Podatek VAT |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |

Słownie: