PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. |  | Opis i wyliczenia | j.m. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (wytyczenie geodezyjne drogi) - trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną - 0,190 km | km | 0,190 |
| 2 |  | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm C90/3 z zagęszczeniem mechanicznym 100,00 x 4,00 x 0,04= 16,00 | m3 | 16,00 |
| 3 |  | Wykonanie warstwy wiążącej z AC 16 W 50/70 KR1-2 o gr. 4 cm, ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową, z transportem z wytwórni na miejsce wbudowania 190,00 m x 4,05 m = 769,50 m2 | m2 | 769,50 |
| 4 |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S 50/70 KR1-2 o gr. 4 cm, ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową, z transportem z wytwórni na miejsce wbudowania 190,00 x 4,00 = 760,00 m2 | m2 | 760,00 |
| 5 d.5.1 |  | Wykonanie mechaniczne poboczy szer. 40 cm z mieszanki kruszywa niezwiązanego 4/31,5 mm C90/3 o grubości 15 cm z przygotowaniem terenu pod pobocza 190,00 x 0,40 x 2 = 152,00 | m2 | 152,00 |

Droga zlokalizowana na działce nr 513 w miejscowości Przywory Duże jest droga wewnętrzną w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1376 z późn. zm.).

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa |  | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR 1 0111-01 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (wytyczenie geodezyjne wraz z inwentaryzacją geodezyjną) - trasa drogi w terenie równinnym Km - 0,190 | km | 0,190 |  |  |
| 2 | KNNR 6 0107-02 |  | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm C90/3 z zagęszczeniem mechanicznym 100,00 x 4,00 x 0,04 = 16,00 m3 | m3 | 12 |  |  |
| 3 | KNNR 6 0308-01 |  | Wykonanie warstwy wiążącej z AC 16 W 50/70 KR1-2 o gr. 4 cm, ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową, z transportem z wytwórni na miejsce wbudowania 190,00 m x 4,05m = 769,50 m2 | m2 | 769,50 |  |  |
| 4 | 02KNNR 6 0309-02 |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S 50/70 KR1-2 o gr. 4 cm, ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową, z transportem z wytwórni na miejsce wbudowania 190,00 X 4,00 = 760,00 m2 | m2 | 760,00 |  |  |
| 5 | KNNR 6 1301-05 |  | Wykonanie mechaniczne poboczy szer.40cm z mieszanki kruszywa niezwiązanego 4/31,5 mm C90/3 o grubości 15 cm (po zagęszczeniu) z przygotowaniem terenu pod pobocze 190,00 x 0,40 x 2 = 152,00 m2 | m2 | 152,00 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |
| Podatek VAT |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |